SPRCHOVACÍ ŽIDLE 2190/ STOLIČKA 2191

Sprchovací židle a stolička jsou určeny pro sprchování pro osob, které nevydrží dlouho stát a pro vozíčkáře. Sedátko i opěradlo jsou perforované pro snazší odtékání vody. Držadla na židli usnadní udržení rovnováhy.

Návod k použití

Zkontrolujte, zda nechybí žádná součástka znázorněná na obrázku.

1.	Položte sedák vrchní plochou na stůl.

2.	Přiložte nohy židle.

3.	Připevněte opěrku zad (jen u sprchovací židle).

4.	Všechny části sešroubujte dohromady tak, jak je vidět na obrázku. U varianty „bez nářadí“ nasaďte nožičky a opěrku do

Příslušných trubek a zaaretujte.

5.	Zkontrolujte, stojí-li všechny nohy na podlaze a je-li židle/stolička při používání stabilní.

Upozornění

Před použitím pomůcky si pozorně přečtěte tento návod. S případnými dotazy ohledně používání pomůcky se obraťte na svého lékaře nebo na prodejce.

1.	Nepřekračujte uvedenou maximální možnou hmotnost uživatele nebo maximální nosnost pomůcky.

2.	Pomůcku sestavujte podle přiloženého návodu.

3.	Před použitím zkontrolujte, zda je pomůcka stabilní a pevná a zda jsou všechny šroubky pevně utaženy.

4.	Nepoužívejte pomůcku, je-li poškozená nebo opotřebovaná! Kontaktujte prodejce za účelem výměny poškozených nebo opotřebovaných částí.

5.	Neskladujte výrobek při extrémních teplotách ( 0C a  40C) nebo u otevřeného ohně.

6.	Pro čištění pomůcky používejte běžné neabrazivní čistící prostředky. Utřete měkkým hadrem do sucha.

7.	Požívá-li pomůcku více lidí (např. v ústavu), postupujte při desinfekci podle pokynů hygienika.

U pomůcek s nastavitelnou výškou zkontrolujte, zda jsou všechny nohy pomůcky nastavené na stejnou výšku.

1.	Připevnění pomocí sponek: Zkontrolujte, zda sponka dokonale obepíná tyč a zda prochází na obou stranách otvory v tyči.

2.	Připevnění pomocí kolíčků: Zkontrolujte, vykukuje-li celý kolíček ven z otvoru v tyči.

3.	Připevnění pomocí černé svorky: Ujistěte se, že se svorka nemůže otáčet.

Materiál:   hliník, polyethylen

Nastavitelná výška sedátka ............................36 - 46 cm

Maximální hmotnost uživatele ...................... 100 kg

Na tento výrobek bylo vydáno prohlášení o shodě.

Výrobce: WALKING STICKS INT, S.L.,Carretera Segorbe – Castellnovo, Km.0

12400 SEGORBE (Castellón)

Distribuce: Orlandino s.r.o.

E Přemyslovny 433, 156 00 Praha 5,  orlandinosro@seznam.cz